ICS 37.100.01

A17

备案号：XXXXX-201X

中华人民共和国新闻出版行业标准

CY/T XXX—201x

单张金属板胶印过程控制要求及检测方法

Process control requirements and inspection methods for metal planographic printing products

征求意见稿

201x-XX-XX发布

201x-XX-XX实施

国  家  新  闻  出  版  署 发布

目  次

前言	Ⅲ

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　过程控制要求	2

4.1  环境……………………………………………………………………………………………………2

4.2  原材料…………………………………………………………………………………………………2

4.3  橡皮布…………………………………………………………………………………………………4

4.4  印版质量………………………………………………………………………………………………4

4.5  胶印设备………………………………………………………………………………………………4

4.6  涂布金属板质量………………………………………………………………………………………4

4.7  印刷过程控制…………………………………………………………………………………………4

4.7.1  基本条件…………………………………………………………………………………………4

4.7.2  印刷准备…………………………………………………………………………………………4

4.7.3  印刷前调整………………………………………………………………………………………4

4.7.3.1  油墨预置……………………………………………………………………………………4

4.7.3.2  套准…………………………………………………………………………………………4

4.7.3.3  印刷压力调节………………………………………………………………………………5

4.7.3.4  水墨平衡……………………………………………………………………………………5

4.7.3.5  实地密度……………………………………………………………………………………5

4.7.3.6  阶调值增加的最大值………………………………………………………………………5

4.7.3.7  首签样的确认………………………………………………………………………………5

4.7.3.8  目标密度值的确认…………………………………………………………………………5

4.7.4  印刷………………………………………………………………………………………………5

4.7.4.1  抽检频率……………………………………………………………………………………5

4.7.4.2  套印精度……………………………………………………………………………………5

4.7.4.3  水墨平衡……………………………………………………………………………………6

4.7.4.4  印刷内容完整性……………………………………………………………………………6

4.7.4.5  密度均匀性…………………………………………………………………………………6

4.7.4.6  密度稳定性…………………………………………………………………………………6

4.7.4.7  润湿液稳定性………………………………………………………………………………6

4.7.4.8  墨辊温度稳定性……………………………………………………………………………6

4.7.5  热固化……………………………………………………………………………………………6

4.7.5.1  技术要求……………………………………………………………………………………6

4.7.5.2  附着力………………………………………………………………………………………6

4.7.6  信息码……………………………………………………………………………………………6

5　检测方法	6

5.1  视觉检查………………………………………………………………………………………………7

5.2  黑灰……………………………………………………………………………………………………7

5.3  润湿张力………………………………………………………………………………………………7

5.4  尺寸测量………………………………………………………………………………………………7

5.5  粗糙度…………………………………………………………………………………………………7

5.6  方正度…………………………………………………………………………………………………7

5.7  细度……………………………………………………………………………………………………7

5.8  黏度……………………………………………………………………………………………………7

5.9  固体含量………………………………………………………………………………………………7

5.10  色差值、阶调值增加…………………………………………………………………………………8

5.11  密度……………………………………………………………………………………………………8

5.12  印刷内容完整性………………………………………………………………………………………8

5.13  润湿液pH值 …………………………………………………………………………………………8

5.14  润湿液电导率…………………………………………………………………………………………8

5.15  温度……………………………………………………………………………………………………8

5.16  油墨附着力……………………………………………………………………………………………8

附录A（资料性附录）　黑灰检测方法 	10

参考文献………………………………………………………………………………………………………	11

图1  镰刀弯示意图 ……………………………………………………………………………………………2

图2  油墨附着力检测示意图 …………………………………………………………………………………9

图A.1  黑灰等级标准对比图 ………………………………………………………………………………10

表1  金属板技术要求…………………………………………………………………………………………3

表2  涂料技术要求……………………………………………………………………………………………3

表3  四色实地密度及容差参考值……………………………………………………………………………5

表4  测控条上色块的阶调值增加的最大值…………………………………………………………………5

表5  热固化胶印操作技术要求………………………………………………………………………………6

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC170）提出并归口。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准起草单位：奥瑞金包装股份有限公司、中粮包装投资有限公司、上海宝钢包装股份有限公司、嘉美食品包装（滁州）集团、昇兴集团股份有限公司、福建福贞金属包装有限公司、迁安市思文科德金属包装有限公司、东莞市精丽制罐有限公司、苏州华源控股股份有限公司、山东环球印铁制罐有限公司、赛邦金属包装股份有限公司、深圳市大满包装有限公司、福建标新易开盖集团有限公司、邯郸市金泰包装材料股份有限公司、深圳职业技术学院、佛山市儒林化工有限公司、上海乔良包装材料有限公司、中山中粤马口铁工业有限公司。
  本标准主要起草人：陈玉飞、程斌才、杜杰、朱争礼、郭莹莹、许家诚、习志兰、陈慧勇、胡建华、梁佐为、沈华加、杨明青、姚立华、江轲、李子杨、张学、张旭亮、高忠德、李麟、张宏。

单张金属板胶印过程控制要求及检测方法

范围

本标准规定了单张金属板材类胶印过程中涉及的术语和定义、过程控制要求及检测方法。

本标准适用于单张金属板材类胶印产品的生产过程控制。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1723  涂料粘度测定法

GB/T 1724  涂料细度测定法

GB/T 6062  表面结构 轮廓法 接触(触针)式仪器的标称特性

GB/T 14216—2008  塑料 膜和片湿润张力的测定

GB/T 18722  印刷技术   反射密度测量和色度测量在印刷过程控制中的应用

GB/T 24988—2010  复印纸

GB/T 33248—2016  印刷技术  胶印橡皮布

GB/T 33993  商品二维码

GB/T 34690.2  印刷技术  胶印数字化过程控制  第2部分：作业环境

GB/T 34690.7  印刷技术  胶印数字化过程控制  第7部分：计算机直接制版

GB/T 34690.8  印刷技术  胶印数字化过程控制  第8部分：胶印设备

GB/T 34690.9—2017  印刷技术　胶印数字化过程控制　第9部分：印刷

CY/T3—1999  色评价照明和观察条件

CY/T XXX—201X  金属胶印质量要求及检测方法

JJG 119  酸度计检定规程

JJG 376  电导仪试行检定规程

QB/T 2025  平版印铁油墨

QB/T 2763—2006  涂覆镀锡(或铬)薄钢板

ISO 13655  印刷技术 印刷图像的光谱测量和色度计算(Graphic technology — Spectral measurement and colorimetric computation for graphic arts images)

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

镰刀弯camber

单张金属板水平放置时，轧制方向的侧边垂直投影呈弧线的现象。

注：镰刀弯示意图见图1。

说明：

1——轧制方向

2——镰刀弯

3——基准值

4——镰刀弯高度

图1 镰刀弯示意图

3.2

毛刺 splash

金属板边缘出现的垂直于金属板平面的细小尖状凸起。

3.3

边浪 trimmed wave

金属板边缘出现的波浪状翘曲。

3.4

黑灰smudge

附着在金属板锡层表面主要成分为锡氧化物的弥散状颗粒。

4  过程控制要求

4.1  环境

应符合GB/T 34690.2的要求。

4.2  原材料

4.2.1  金属板

金属板的主要技术要求见表1。

表1金属板技术要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 外观 | 表面光滑、清洁、平整，不应有油污、破损、锈蚀、针孔缺陷；不应有明显的杂质、污渍、灰尘、凹坑、水渍、划伤缺陷。 |
|  | 黑灰不应高于2级a |
| 润湿张力，mN/m | ≥32 |
| 宽度允差，mm | 同一批次宽度最小值不低于标称宽度，最大值不应超过标称宽度+1 mm。 |
| 长度允差，mm | 同一批次长度最小值不低于标称长度，最大值不应超过标称长度+1 mm。 |
| 镰刀弯，mm | 每任意1000 mm长度上镰刀弯应不大于1 mm |
| 粗糙度允差， μm | 光亮表面 | 标称粗糙度≤0.30，标称允差±0.05 |
|  | 石纹表面 | 标称粗糙度0.35～0.52，标称允差±0.05 |
|  | 粗糙表面 | 标称粗糙度0.50～0.80，标称允差±0.05 |
| 方正度 | 金属板四边应形成直角。两对角线长度差值和任意两个平行边长度差值不应超过0.3 %。 |
| 毛刺 | 金属薄板厚度≤0.20 mm的毛刺长度不超过0.02 mm； 金属薄板厚度＞0.20 mm的毛刺长度不超过金属薄板厚度的10%且最大值不超过0.03 mm。 |
| 边浪 | 每任意1000 mm长度上边浪高度≤2.0 mm，边浪高度≥1 mm个数≤4个。 |
| a：适用于奶粉罐。 |

4.2.2  涂料

涂料技术要求见表2。

表2  涂料技术要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
|  | 底涂 | 面涂 |
|  | 非透明 | 透明 |  |
| 外观 | 无结块、无杂质浆液、颜色无明显变化 |
| 细度，μm | ≤15 | ≤10 | ≤15 |
| 黏度偏差（4#杯，25℃），s | ±20 |
| 固体含量偏差，% | ±1.5 |
| 保质期 | 6个月 |

4.2.3  油墨

应符合QB/T 2025的要求。

4.3  橡皮布

应符合GB/T 33248的要求。

4.4  印版质量

应符合GB/T 34690.7的要求。

4.5  胶印设备

应符合GB/T 34690.8的要求。

4.6  涂布金属板质量

4.6.1  外观应符合QB/T 2763—2006中5.2要求。

4.6.2  同一印张涂膜厚度差应符合QB/T 2763—2006中5.3.1要求。

4.6.3  非透明底涂产品同张同色色差CIE△E00*≤1.0；同批同色色差CIE△E00*≤1.5，不同批同色色差CIE△E00*≤2.0。

注：CIE△E00*相关内容参见GB/T 34690.9—2017附录B。

4.6.4  涂布金属板的涂料附着力符合CY/T XXX—201X《金属胶印质量要求及检测方法》中4.5的要求。

4.6.5  润湿张力应不小于32 mN/m。

4.7  印刷过程控制

4.7.1  基本条件

同一产品的印刷色序应保持一致。

4.7.2  印刷准备

4.7.2.1  应按照印刷机的参数设置与橡皮布匹配的包衬厚度来安装橡皮布。

4.7.2.2  应按照印刷机的参数设置与印版匹配的包衬厚度来安装印版。

4.7.3  印刷前调整

4.7.3.1  油墨预置

宜通过CIP3/CIP4工作流程，获取印件的油墨量数据文件，传送到印刷机的控制台，对墨区进行预放墨。

注1：CIP3：印前、印刷和印后过程整合（集成）的国际合作组织。

注2：CIP4：印前、印刷和印后多种相关过程整合（集成）的国际合作组织。

4.7.3.2  套准

多色版图像轮廓及位置应准确套合,印刷品的任意两色套印允差不大于0.1 mm。

4.7.3.3  印刷压力调节

根据涂布金属板的厚度调整印刷压力，保证网点清晰、完整。

4.7.3.4  水墨平衡

在印张空白部分不起脏前提下，使用最少的润湿液。

4.7.3.5  实地密度

实地密度参考值宜见表3。

表3  四色实地密度及容差参考值

| 颜色 | 实地密度及容差 |
| --- | --- |
| 黑（K） | 1.80±0.15 |
| 青（C） | 1.55±0.07 |
| 品红（M） | 1.45±0.07 |
| 黄（Y） | 1.00±0.10 |

4.7.3.6  阶调值增加的最大值

阶调值增加的最大值不宜超过表4的规定。

表4  测控条上色块的阶调值增加的最大值

| 颜色 | 阶调值增加的最大值 |
| --- | --- |
|  | 25% | 50% | 75% |
| 黑(K)、青(C)、 品红(M)、黄(Y) | 15% | 20% | 15% |
| 注：数据是在ISO状态T响应且无偏振滤镜条件下测量。 |

4.7.3.7  首签样的确认

选取与客户签样一致的印张为首签样。

4.7.3.8  目标密度值的确认

测量并记录首签样测控条上的四色实地及50%网点色块密度，作为过程控制中抽样样张的目标密度值。

4.7.4  印刷

4.7.4.1  抽检频率

宜平均每4 min抽样检查一次。

4.7.4.2  套印精度

按4.7.3.2的要求进行监控。

4.7.4.3  水墨平衡

按4.7.3.4的要求进行监控。

4.7.4.4  印刷内容完整性

印张图文完整,3%网点不丢失,97%网点不糊版，规矩线齐全。

4.7.4.5  密度均匀性

同一印张印刷测控条实地密度允差宜在0.07的范围内。

4.7.4.6  密度稳定性

印张与首签样印刷测控条对应的实地块和50%网点色块的密度允差宜在0.07的范围内。

注：印刷过程中对色度值控制通常是通过控制实地密度来实现的。

4.7.4.7  润湿液稳定性

4.7.4.7.1  宜每4 h检测一次。

4.7.4.7.2  润湿液宜使用软化水，pH值宜为5.0～5.5，变动范围应控制在0.3之内。

4.7.4.7.3  润湿液的电导率值宜为（800～1200）μS/cm，变动范围应控制在300 μS/cm之内。

4.7.4.7.4  润湿液的温度宜为（8～12）℃，变动范围应控制在2 ℃之内。

4.7.4.8  墨辊温度稳定性

墨辊温度宜为23 ℃～26 ℃，变动范围应控制在2 ℃之内。

4.7.5  热固化

4.7.5.1  技术要求

热固化胶印操作技术要求见表5。

表5  热固化胶印操作技术要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 印刷速度允差 | ±5% |
| 油墨固化条件 | （160±5）℃，（10～12）min |
| 烘道温度控制 | 超出工艺要求±5℃时设备自动报警 并自动停止进料 |

4.7.5.2  附着力

用粘着力为47 N/100 mm胶带撕拉不应有脱落。

4.7.6  信息码

二维码质量应符合GB/T 33993的要求。

注：条形码质量可参考GB 12904的要求。

5  检测方法

5.1  视觉检查

在CY/T 3条件下，目视观察金属板外观、涂料外观、涂料保质期、印刷压力调节、水墨平衡、首签样的确认。

5.2  黑灰

按照附录A给出的方法进行检测。

5.3  润湿张力

按照GB/T 14216要求进行检测。

5.4  尺寸测量

5.4.1  金属板的宽度允差、长度允差、镰刀弯、边浪用分度值为0.01 mm的百分尺测量。

5.4.2  毛刺用分度值为0.001 mm的千分尺测量。

5.4.3  套准精度用分度值为0.01 mm的50倍或50倍以上读数放大境测量任意两色图像位置间的套准误差，取其最大值，作为该印张的套准误差。

5.5  粗糙度

用符合GB/T 6062的触针式粗糙度仪进行测量，取样长度为0.8 mm，评定长度为4.0 mm，探针直径不大于5 μm 。表面粗糙度评定采用轮廓算术平均偏差Ra标示，单位为μm。

按上述方法在金属板试样周向正反方向及轴向任一方向共测量三次，取其中最大值作为金属板表面粗糙度。

5.6  方正度

用分度值为0.01 mm的百分尺分别量取金属板两对角线长度和两组对边长度，分别计算长度差值。以三个差值分别除以三组对应的短边长度值，其比值不应超过0.3 %。

5.7  细度

按照GB/T 1724的规定进行。

5.8  黏度

按照GB/1723的规定进行

5.9  固体含量

5.9.1  仪器和设备

5.9.1.1  鼓风干燥箱：40 ℃～200 ℃，恒温波动不大于±2 ℃。

5.9.1.2  分析天平：精度0.001 g。

5.9.1.3  干燥器：装有变色硅胶的干燥器。

5.9.1.4  铝箔皿：直径约70 mm，高约6 mm。

5.9.2  试验步骤

将铝箔皿放入涂料固化标准温度的鼓风恒温干燥箱中，烘干至恒重，称量铝箔皿的质量m1，取约1.0 g的涂料试样，称量的质量m2，加入2 mL丁酮溶剂，平缓的转动铝箔皿使其混合均匀，使样品覆盖底部。

注：根据涂料固化温度来确定烘箱烘烤温度。

将铝箔皿和样品放入已恒温的涂料固化标准温度的鼓风干燥箱中，干燥（12±2）min后取出，放入干燥器中冷却（5±1）min，称其质量m3。

5.9.3  结果计算

固体含量按式（1）计算：

……………………………………………… ………………（1）

式中：

W ——固体含量，以百分比表示（%）；

m1 ——烘干至恒重铝箔皿的质量；

m2 ——铝箔皿和烘干前涂料的质量；

m3——铝箔皿和烘干后干膜的质量。

注：样品要搅拌均匀，取三个试样测定结果的算数平均值作为试验结果，平行测定结果的极差值与均值的比应不大于3%。

5.10  色差值、阶调值增加

用符合ISO 13655要求的分光光度计测量。

5.11  密度

按照GB/T 18722的要求进行测量。

5.12  印刷内容完整性

使用25倍或以上的分度值为0.01 mm刻度放大镜观察。

5.13  润湿液pH值

应使用符合JJG 119要求的pH（酸度）计进行测量。

5.14  润湿液电导率

应使用符合JJG 376要求的电导率仪进行测量。

5.15  温度

应使用经检定合格的符合量程的温度计进行测量。

5.16  油墨附着力

裁取100 mm×50 mm印刷品试样，用宽约20 mm粘着力为47 N/100 mm胶带粘贴在试样表面长度约100 mm，用食指平移压紧，并留出15 mm～20 mm长的胶带以便握持。将胶带参照图2方向成45°快速从试样表面撕下。油墨附着力检测示意图见图2。

说明：

L1——胶带粘贴在试样表面长度约100 mm；

L2——胶带宽度约20 mm；

L3——胶带握持长度15 mm～20 mm；

L4——印刷品试样长度100 mm×50 mm；

L5——印刷品试样宽度20 mm。

图2 油墨附着力检测示意图

附录A

（规范性附录）

黑灰检测方法

A.1  取样要求

取边长1000 mm的正方形试样，均匀分成左、中、右三个部位，并分别做标记。

A.2  测定器具

A.2.1  马蹄型磁铁

U型弯处带有平整宽布条自重约2 kg。

A.2.2  法兰绒铁片

厚1 mm宽45 mm长90 mm，表面贴有法兰绒。

A.2.3  测定纸

符合GB/T 24988—2010表3尘埃度优等品要求的复印纸，大小与法兰绒铁片相同。

A.2.4  测定平台

面积远大于法兰绒铁片，表面平整，稳定牢固。

A.3  操作步骤

A.3.1  准备工作

将正方形试样放置于测定平台上，将复印纸放置于待测部位，法兰绒铁片按复印纸大小贴合在复印纸上方，马蹄形磁铁置于法兰绒铁片上。

A.3.2  测试

沿测量部位的长边水平匀速拖动宽布条700 mm距离。

A.3.3  判定

对应图A.1，查看比对复印纸表面的黑灰等级。

图 A.1 黑灰等级标准对比图

参考文献

[1] GB 12904  商品条码 零售商品编码与条码表示

# Text boxes

6级

5级

4级

3级

2级

1级

3

2

1

4

L

W

=

m3-m1

m2-m1

×100%

45°

L1

L4

L5

L3

L2